## Slide 1
Recyclage Eco-efficient des Alliages de Titane
Point d’étape au 18 mars 2013

## Slide 2
Les partenaires du projet :
Le marché mondial du Titane
Le recyclage du Titane
Les enjeux du projet EcoTitanium
La description du projet
Les données économiques du projet EcoTitanium
Sommaire

## Slide 3: Le marché mondial du Titane

## Slide 4: Les acteurs
Chart: Leading Titanium Mill Products Manufacturers 2008
| ●VSMPO (RU) | ●ATI - UNITI (US) | ●TIMET (US) | Nippon Steel (J) | ●RTI (US) | Kobe Steel (J) | ●BAOTI (Cn) | ●TK Titanium (DE) | ●Baosteel (Cn) | Haynes Int. (US) | ●NIN (Cn) | Carpenter / Dynamet (US) | ●Perryman (US) | Huaxia Titanium (Cn) | Latrobe Spec. Steels (US) | Daido Steel (JP) | ●TiFast (IT) | autres Chine | autres CEI
2008 | 26520 | 20100 | 18900 | 9200 | 7000 | 5900 | 10000 | 4500 | 3300 | 2500 | 4000 | 1450 | 1350 | 1000 | 500 | 495 | 300 | 15800 | 2200

## Slide 5: L’évolution du marché aéronautique
Selon une étude de PF. Louvigné, « Le Marché du Titane – Veille et Enjeux – Nov 2010 », le marché total de l’aéronautique passerait de 35 000 tonnes en 2010 à près de 80 000 tonnes en 2017.

## Slide 6: Les marchés prévisionnels d’UKAD
En 2021, UKAD devrait se positionner parmi les 10 plus grands élaborateurs / transformateurs de titane
Chart: Evolution des tonnages de lingots transformés par UKAD
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
UKTMP | 0 | 1162 | 2531 | 4641 | 5662 | 6612 | 7096 | 9423 | 10070 | 10070 | 10070 | 10070 | 10070
EcoTitanium | 124 | 1162 | 1814 | 3267 | 3783 | 4031 | 4037 | 4037 | 4033

## Slide 7: Le recyclage du Titane

## Slide 8
ITA 2011, San Diego.

## Slide 9
Europe
Import et Export dans le monde des chutes de Titane de 2005 à 2009
Export
Import
219 t
- 631 t
156 t
- 22 t
77 t (Océanie + Australie)
- 31 t (Océanie + Australie)
9 101 t
- 2 209 t
2 521 t (CEI + Russie)
- 9 229 t (CEI + Russie)
- 27 383 t
28 899 t
1 993 t
- 429 t
413 t
- 52 t
Total Asie dont : - Chine (1 719 t et -414 t) - Japon (4 897 t et -510 t) - Inde (270 t et -3 t)
- 190 t (Europe hors UE)
3 519 t (Europe hors UE)
Augmentation significative des exportations de chutes vers les USA en 2010 / 2011 !

## Slide 10
Evolution des prix TA6V : Eponge, lingot, massif, copeaux et ferro-titane.

## Slide 11: Les enjeux du projet EcoTitanium

## Slide 12: Contexte et objectif du projet
L’Europe est un acteur mondial majeur dans l’industrie aéronautique. Or, elle ne maîtrise pas la filière d’approvisionnement de cette matière première stratégique. Elle ne possède pas de moyens de recyclage du titane.
Cette situation profite pleinement aux producteurs U.S. qui collectent et recyclent les chutes nobles produites en Europe.
L’objectif du projet est de construire et d’exploiter la première unité de recyclage de titane aéronautique en Europe pour amener notre filière de Titane UKAD au meilleur niveau mondial de compétitivité.
Ce projet s’inscrit dans une politique de développement durable.
Cette unité serait installée en Auvergne à proximité immédiate d’UKAD, qui a été inaugurée en septembre 2011.
Nous avons une opportunité unique avec le démarrage des programmes A350, B787 et A320 néo de mettre en place les circuits de collecte européens pour alimenter une usine de recyclage de titane aéronautique en France.

## Slide 13: Conditions de réussite du projet
La condition de réussite du projet est là : le lancement de l’A350
  Ce programme génèrera, à pleine cadence plus de 8 000 tonnes de chutes par an,
  Soit plus de double du besoin de cette nouvelle entité.
Si l’investissement est décidé en 2013 :
  L’unité démarrerait en 2016 avec la phase de qualification, et commencerait la montée en régime à partir de 2017, pour être à plein régime en 2021 et produire 4 000 tonnes de lingots par an.
  L’organisation de la collecte des chutes se ferait entre 2013 et 2016 via un prestataire externe (PRAXY). Ce délai permettrait aussi aux grands donneurs d’ordre (Airbus en particulier) de renégocier les contrats avec ses sous-traitants afin de mieux maîtriser la gestion de leurs chutes (cf annexes 1 et 2 : lettres d’engagement AIRBUS et SAFRAN).
  Le traitement des chutes serait réalisé par une filiale française du groupe ELG.
  Cette unité de recyclage permettrait à nos clients d’avoir accès à des prix compétitifs, quelles que soient les fluctuations des coûts des matières premières, en échange d’un retour de chutes :
C’est le principe de l’Economie Circulaire

## Slide 14
Premier roulage A350 – Mars 2013

## Slide 15: Aspects technologiques du projet
Pour élaborer des lingots de qualité aéronautique, nous avons choisi la technologie de fusion par torches plasma, plus adaptée que la technologie canons d’électrons pour refondre des chutes massives et maîtriser la composition chimique de l’alliages TA6V.
Cette technologie est exploitée depuis plus d’une décennie par certains de nos concurrents U.S. (ATI, RTI) et qualifiée, voire imposée pour les pièces tournantes chez certains motoristes aéronautiques. A noter que TIMET est en train d’installer un four plasma.
Les besoins de R&D sont importants, c’est pourquoi nous prévoyons de faire appel à l’Institut Jean Lamour (Ecole des Mines de Nancy) qui dispose des compétences requises et d’un four EBCHR de laboratoire. Aubert & Duval travaille depuis plus de 10 ans sur les procédés de fusion et de refusion des métaux avec cet institut.
La durée de la montée en régime de 5 ans entre 2017 et 2021 participera à la maîtrise du risque technique.
La filière de recyclage envisagée présente un impact environnemental très favorable comparée à la filière classique (Procédé Kroll). Elle permet d’économiser 100 000 tonnes de CO2 par an.
Elle rejette 3.6 fois moins de CO2 que la filière minerai.

## Slide 16: La description du projet

## Slide 17: Description du projet
Le projet comporte 3 volets :
  Une nouvelle organisation en Europe pour faire le tri et la collecte des chutes de TA6V.
  Le traitement de ces chutes et copeaux.
  Une nouvelle usine en France pour réaliser la fusion PAMCHR et la refusion VAR.
Les 2 premiers points seraient réalisés en partenariat avec des acteurs externes déjà présents dans ce type d’activité.

## Slide 18: Description du projet
La collecte des chutes et des copeaux est un métier assuré par des sociétés spécialisées dans les prestations suivantes :
  Mise à disposition dans chaque site industriel de bennes de collecte.
  Récupération régulière, regroupement par nuances et type de produits.
  Expédition vers un site de traitement
Un accord de partenariat est en cours de discussion avec le réseau PRAXY, qui travaille déjà avec Aubert & Duval. PRAXY nous a fait parvenir une lettre d’engagement (annexe 3).
Un accord avec le groupe européen ELG est envisagé pour le traitement des chutes.

## Slide 19: Description du projet
Le traitement des copeaux comporte les opérations suivantes :
  - Tri visuel
  - Broyage en copeaux fins
  - Centrifugation
  - Lavage par des bains de savons (dégraissage)
  - Plusieurs rinçages à l’eau
  - Séchage par air chaud
  - Séparation magnétique
  - Dans certains cas, inspection par rayons X
  Conditionnement
Le traitement des chutes massives comporte les opérations suivantes :
  - Tri visuel
  - Contrôle nuance
  - Grenaillage
  - Calibrage
  - Elimination des défauts
  - Conditionnement
La qualité de ces prestations est fondamentale vis-à-vis de la qualité des lingots qui seront obtenus après fusion. Elle permet de garantir l’absence :
  - De traces d’huile d’usinage
  - De carbures de tungstène provenant des outils de coupe
  - D’oxydes de surface
  - De mélange avec d’autres nuances

## Slide 20: Description du projet
La figure ci-dessous, illustre le principe de fonctionnement d’un four PAMCHR.
Plasma Torches

## Slide 21: Description du projet
Un four industriel de ce type, capable de produire 4 000 tonnes de lingots par an, est d’une taille imposante (cf. l’échelle des personnages dans la figure ci-dessous).
Alimentation en chutes :
- Copeaux
- Massifs : < Ø 250 mm
Production de lingots :
- Longueur : 5500 mm
- Diamètre : 900 mm
Production de brames 500 mm x 1300 mm
Poids maxi : 16 T
Four ALD

## Slide 22: Organisation et moyens
Au-delà de la montée en régime, la structure opérationnelle sera la suivante :
L’effectif de la filiale sera de 62 personnes.
EcoTitanium s’appuiera sur les fonctions supports d’Aubert & Duval, au travers d’une convention de services.

## Slide 23: Les données économiques du projet EcoTitanium

## Slide 24
Les données économiques du projet EcoTitanium :
Marchés

## Slide 25: Marché sur lequel se positionne l’entreprise
L’entreprise EcoTitanium se positionne principalement sur la production de lingots de titane destinés au marché de l’aéronautique.
Ces lingots seront vendus à un client unique UKAD, qui les transformera en demi-produits.
UKAD servira cinq familles de clients :
  - Les matriceurs de pièces aéronautiques structures et moteurs (Aubert & Duval est le deuxième matriceur mondial)
  - La filière des fasteners (boulonnerie aéronautique)
  - Le médical (prothèses,…)
  Les applications corrosion (pétrole,…).
  La défense
(Cf. annexe 4)

## Slide 26
Les données économiques du projet EcoTitanium :
Outil d’aide à la détermination du prix de vente du lingot

## Slide 27: Outil d’aide à la détermination du prix de vente théorique du lingot
Cette courbe a été établie afin de générer un ROC de référence 2021 (13 M€) qui correspond à l’achat des chutes et la vente des lingots élaborés au prix de marché spot. Le prix de vente des lingots affiché ci-dessus permet d’assurer le même ROC en fonction du prix d’achat des chutes.

## Slide 28
Calcul d’un prix de vente théorique de lingots intégrant les différentes origines des chutes et les prix d’achat associés et générant un résultat opérationnel courant de référence.
Comparaison entre le prix de vente théorique et le prix de marché estimé qui conduit au prix de vente retenu.
Calcul du CA annuel global, avec le prix de vente de lingot correspondant à chaque marché.
Prix de vente lingots

## Slide 29
Les données économiques du projet EcoTitanium :
Les flux matières

## Slide 30: Les Flux Généraux de l’activité EcoTitanium
Elaboration lingot EcoTi-UKAD
Forgeage billettes UKAD Forge
Transformation Branche Alliages
Matriçage Pamiers
Client
Flux
produits
Retour chutes contractualisé
Complément achat chutes externes
Traitement des chutes, partenariat
Retour
Chutes
100%
Retour
Massifs 90%
Copeaux 0%
Retour
Massifs 100%
Copeaux 50%
Retour
Massifs 95%
Copeaux 90%
Hypothèse:
40 % massifs
60% copeaux
Marché chutes
Notes: 30

## Slide 31: Schéma d’enfournement des chutes à pleine capacité
4000 T de lingots refondus VAR
4200 T d’électrodes PAMCHR
4400 T à enfourner
900 T d’éponges
3500 T de massifs et copeaux traités
UKAD et AD génèrent 1510 T (après traitement) :
 1010 T de massifs,
 500 T copeaux.
Soit 1990 T de massifs et copeaux traités à approvisionner. 200T (50T de massifs et 150 T de copeaux) proviennent des clients hors AIRBUS, en économie circulaire. Reste 1790 T à approvisionner :
 795 T de massifs
 995 T de copeaux.
Avant traitement, il faut donc approvisionner :
 40 % de massifs : 883 T,
 60 % de copeaux : 1326 T,
Soit 2210 T non traités à approvisionner
PRAXY nous amenant 710 T non traitées (285 de massifs et 425 de copeaux), il reste donc à approvisionner 1500 T (AIRBUS):
 40 % de massifs : 600 T
 60 % de copeaux : 900 T
43% des chutes sont générées en interne UKAD/AD
Sécurisation du
modèle
Intégration de toutes les chutes internes (UKAD et Branche Alliages) générées par l’activité EcoTitanium
Intégration des chutes clients liées aux ventes d’EcoTitanium (conditions « économie circulaire »)
Les chutes clients et internes issues des lingots UKTMP sont recyclées sur le marché corrosion
Complément de chutes aux conditions de marché

## Slide 32
Les données économiques du projet EcoTitanium :
Investissements et planning

## Slide 33: Investissements
La décomposition de l’investissement est la suivante :
Phase 1 :
2013 - 2017
Phase 2 :
2018 - 2020
Equipements : (Parité €/$ = 1,4) | Budget (M€)
Four PAMCHR : | 16,0
Annexe four : outillage | 0,4
1er Four VAR : | 2,6
Annexe VAR : nettoyage haute pression | 0,3
Annexe VAR : outillage (scie) | 0,5
Retourneur à lingot | 0,3
Unité de pesage et mélangeage : | 2,0
Equipement de préparation des chutes : | 1,0
Parachèvement lingot | 0,9
Terrain | 0,3
Système d'information et de gestion de production | 0,9
Batiment (charpente, génie civil, bureaux) | 7,0
Ponts | 1,0
Electricité et utilités | 5,5
Voirie et Réseaux Divers | 1,8
Equipe Projet | 4,9
Divers Non Répertoriés | 3,6
TOTAL | 48,9
Equipements : (Parité €/$ = 1,4) | Budget (M€)
2eme Four VAR : | 2,6
Divers Non Répertoriés | 1,0
TOTAL | 3,6

## Slide 34: Planning
L’échéancier du projet se présente ainsi :
UKAD a choisi de programmer une montée en régime prudente. Le tableau suivant donne les tonnages prévisionnels année par année, jusqu’à l’atteinte du régime nominal en 2021 :
T1 2016
2017
2018
2019
2020
T2 2013
T4 2013
Lancement projet
1ère coulées de lingots
Montée en régime
Construction Bâtiments
et
Implantation Four Plasma
T3 2014
T1 2015
 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tonnage (t) | Qualification | 1170 | 1810 | 3270 | 3790 | 4000
Début qualifications
F.I.D.
Septembre 2013
Commande Four Plasma

## Slide 35
Les données économiques du projet EcoTitanium :
Données économiques Modèle de base
et Analyses de sensibilité

## Slide 36: Synthèse des données économiques
Chiffres clés en 2021 (première année à capacité nominale) :
€/$ = 1,4 €/$ = 1,3
  CA : 57,3 M€ 61,7 M€
  ROC : 13 M€ (23 % du CA) 15 M€
  Endettement MLT : 15,7 M€ 16,0 M€
  Endettement net 0,7 M€ (2,8) M€
(Cf. annexe 5 : Business plan modèle de base)
Taux de Rentabilité Interne = 17,7 % 19,2 %
(TRI projet)
Durée de remboursement = 12 ans 7 mois 11 ans 6 mois

## Slide 37
Les données économiques du projet EcoTitanium :
Analyses de sensibilité

## Slide 38: Analyses de sensibilité du modèle économique
Parité €/$ :
Prix d’achat des chutes sur le marché libre (en % du prix du lingot sur le marché libre).

## Slide 39: Analyses de sensibilité du modèle économique
Sensibilité au montant des investissements

## Slide 40: Analyses de sensibilité du modèle économique
Le point mort de l’installation se situe à 1 530 t en 2023 (ROC = 0).
Sensibilité à la charge : charge limitée à 3 000 t.

## Slide 41
Les données économiques du projet EcoTitanium :
Financement

## Slide 42: Financement
Le besoin de financement se décompose comme suit :
  Fonds propres 23 M€
  Emprunts (Crédit Agricole et Oséo) 34,5 M€ (4.8 M€ en 2015, 25.3 en 2016 et 4.3 M€ en 2017)
  Aides Publiques 3,9 M€
Les fonds propres sont amenés par :
  UKAD : 10 M€ (dont 50% à charge AD, soit 5 M€)
  L’ADEME dans le cadre des investissements d’avenir, à hauteur de 9,5 M€.
  Le CREDIT AGRICOLE, à hauteur de 3,5 M€.

## Slide 43: Valorisation des parts de l’ADEME en 2023
Participation ADEME 9,5 M€
Poids de l’ADEME dans l’actionnariat 41,3 %
Point mort d’EcoTitanium 1530 tonnes
Production annuelle normée d’EcoTitanium 4000 tonnes
Ebitda d’EcoTitanium en 2023 (schéma industriel optimisé) 15,1 M€
Ebitda d’UKAD en 2023 (Business Plan hors EcoTitanium) 35 M€
Ebitda UKAD + Ebitda EcoTitanium 50,1 M€
43

## Slide 44: Valorisation des parts de l’ADEME en 2023
Si l’activité d’EcoTitanium est nulle en 2023, l’ADEME récupère 4,75 M€
  (50% de la mise initiale), proportionalité aux tonnes Ecotitanium pour atteindre la mise initiale à 1530 t.
Si l’activité d’EcoTitanium atteint le point mort, l’ADEME récupère sa mise initiale : 9,50 M€
Si l’activité d’EcoTitanium est supérieure au point mort, l’ADEME est rémunérée au-delà de sa mise initiale, au prorata des tonnes vendues par EcoTitanium (2/3) et UKAD (1/3), et au prorata de la somme des Ebitda d’UKAD et d’EcoTitanium.
Valorisation maximale des parts ADEME à 2,5 fois la part ADEME initiale (schéma industriel optimisé) : 23,75 M€
L’ADEME sort entre 2023 et 2025, après une première demande qu’UKAD est en droit de refuser (situation financière, investissements), le rachat des parts doit être effectif dans les 2 ans. Le taux d’intérêt annuel retenu est de 11,3 %.
UKAD peut anticiper le rachat des parts à l’ADEME. Les versements partiels sont valorisés sur la base du taux de 11,3%/an et viennent se déduire du montant estimé en 2023.
44

## Slide 45: Valorisation des parts de l’ADEME en 2023
45
Si UKAD atteint 100% du Business Plan Initial avec les lingots d’origine UKTMP, l’évolution de la valeur de sortie ADEME en fonction de l’activité Ecotitanium est :
Si UKAD atteint 70% du Business Plan Initial avec les lingots d’origine UKTMP, l’évolution de la valeur de sortie ADEME en fonction de l’activité Ecotitanium est :

## Slide 46
Une opportunité unique :
  pour acquérir des compétences dans des technologies complexes nécessitant une courbe d’apprentissage longue.
  pour se développer sur un marché d’avenir très porteur : le recyclage des métaux nobles.
EcoTitanium :